WSD-4型智能温湿度表

WSD-4型智能温湿度表，是一款支持多点温度和湿度测量的仪表，具有报警和通信功能。采用防水防潮设计，适用于医药、冷藏库、保鲜库、农业大棚、食品加工等行业。

一、功能特点：

1、采用ABS工程塑料防水外壳，具有较佳的防水防潮性能。

2、通信方式多样化，可选485通信、无线433M通信，无线ZIGBEE通信。

3、可接入1-4个数字化温度探头。

4、可接入1-4个一体化湿度探头。

5、7位0.8寸数码管显示。

6、当温度或湿度超过设定范围时，可输出报警信号（需外接报警器）。

7、与温湿度监控软件配套使用，将数据上传到电脑，保存到数据库。可查询报表和历史曲线等。

二、性能指标：

●温度测量范围：－55℃～125℃（DS18B20）

●温度测量误差：+/-0.1℃(-20℃～+50℃)，+/-0.2℃(-55℃～+125℃)

●分辨率：0.1℃

●湿度测量范围：0%～99%（HM1500）

●湿度测量误差：<3%

●分辨率：1%

●通讯接口：RS485接口（默认）

无线433M通信（可选）

无线ZIGBEE通信（可选）

●接入探头数：1-4对

●报警输出：1路继电器开关

●电源电压：180V～240V

●环境温度：－20℃～60℃

●外型尺寸：200mm×120mm×60mm

- 产品图片：

四、功能说明：

仪表左上角是序号窗口，显示探头号。

仪表右上角是温度显示窗口，显示当前探头号的温度值。

仪表右下角是湿度显示窗口，显示当前探头号的湿度值。

仪表左下角是4个按键，用来输入机号等数据。

仪表上电后，首先完成自检，自检完成后右下角窗口显示本机机号（1秒）。然后进入正常运行状态。

在微处理器的控制下，依次采集每路温、湿度传感器的数据，显示到窗口。并与设定的上、下限值比较，如超过设定范围，则输出报警，ALM指示灯亮。

输出报警信号后，保持15秒，关闭输出，ALM指示灯保持亮。30分钟后，再次输出报警。

当温、湿度值恢复到设定范围，关闭报警输出、ALM指示灯熄灭。

当与电脑通信时，COM指示灯闪烁。

五、参数设置：

温湿度表正常运行，必须正确设置参数。

1、机号：对于一个系统，机号是温湿度表的身份标识，必须是唯一的。从1开始。

2、探头数：根据接入的探头数设置。

3、温度上、下限：温度探头大于上限，或小于下限，输出报警。

4、湿度上、下限：湿度探头大于上限，或小于下限，输出报警。

说明：以上参数，除机号必须在本机设定外，其他参数均可通过电脑设置。（建议用户通过电脑设置）

六、使用说明：

1、输入参数的过程是：

第一步：输入密码，默认密码为“0123”；

第二步：选择功能代码；

第三步：根据子代码提示输入参数，按【存贮】键确认。

子代码一般有多个，需要多次执行以上三步。

当全部子代码输入完毕，自动返回测量状态。

在运行状态按[设置]键进入设置态，提示输入密码（0123）；使用【▶】键移位使用【▲】键加当前位的数值；使用[存贮]键确认；

在设置状态下，按[设置]键放弃当前操作，回到运行状态；

以下是功能代码表：

| 功能代码 | 子代码 | 说明 | 默认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 温度 | 0 | 输入温度上限（大于120，或小于-50的设定值为非法） |  |
|  | 1 | 输入温度下限（大于120，或小于-50的设定值为非法） |  |
| 2 湿度 | 0 | 输入湿度上限（大于99.9，或小于0的设定值为非法） |  |
|  | 1 | 输入湿度上限（大于99.9，或小于0的设定值为非法） |  |
| 3 | 0 | 输入探头个数（1-4个，温度探头和湿度探头数量一致） | 1 |
| 4 | 0 | 输入机号（一个系统内，机号必须唯一） |  |

七、操作实例：

1、输入机号：（机号是通信识别的标志）

A、按【设置】键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码：“4”，按【确认】键。右下窗口提示“4 0”，右上窗口第3位闪烁。

C、使用【▶】 【▲】使用配合，输入两位机号（比如1号机，应输入“0 1”），按【确认】键保存设置。仪表自动返回测量状态。

2、输入探头个数：

A、按【设置】键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码：“3”，按【确认】键。右下窗口提示“3 0”，右上窗口最后1位闪烁。

C、使用【▲】键，输入探头数，按【确认】键保存设置。仪表自动返回测量状态。

3、输入温度上下限值。

A、按【设置】键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123”，按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码：“1”，【确认】键。右下窗口提示“1 0”，右上窗口第1位闪烁。

C、使用【▶】 【▲】使用配合，输入温度上限，按【确认】键。右下窗口提示“2 1”，右上窗口当前位闪烁。

D、使用【▶】 【▲】使用配合，输入温度下限，按【确认】键保存设置。仪表自动返回测量状态。

湿度上下限的输入与温度相同。

说明：使用键盘输入上限值，4路的数据是相同的。如果需要分别设置上下限值，请通过电脑设置。

八、接线说明：

1、打开仪表上盖。

2、把导线从防水接头穿入，接到对应的端子上。

3、检查接线无误后，装好仪表上盖，接通电源。

4、仪表左侧有保险管和220V交流电源，请注意安全。

5、温度探头的接线是：电源（VCC）：红；信号（T1\T2\T3\T4）：蓝；地线（GND）：黑。一组插座可接两路探头，将两路的电源（红线）一起接到（VCC），将两路的地（黑线）一起接到（GND），如现场干扰较大，应将屏蔽线也接到（GND）。

6、湿度探头的接线是：电源（VCC）：蓝；信号（W1\W2\T3\W4）：黄；地线（GND）：白。规定湿度探头的电源（蓝线）接电缆的红线；湿度探头的信号（黄线）接电缆的蓝线；湿度探头的地（白线）接电缆的黑线。如现场干扰较大，应将屏蔽线也接到（GND）

7、温度探头接左边两组插座，湿度探头接右边两组插座，请注意不要接错。

8、声光报警器的接线，请参考我们接的样品。用导线将220V电源的N与报警输出的1连接，声光报警器的一端接220V电源的L，另一端接报警输出的2。

9、接线完成后，请检查无误后，再接通电源。

蓬莱市登州创佳电子产品经营中心

电话：0535-5659918-801

传真：0535-3352578-815

http://www.ytcyck.com